Охранно-управляющий

терминал

ССБ-6

Технический паспорт

Инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

- Назначение устройства

Универсальная система GSM-охраны и мониторинга «ССБ-6» предназначена для контроля состояния различных датчиков и оповещения владельца об их состоянии. Дополнительно устройство «ССБ-6» может выполнять функцию многоканального терморегулятора и позволяет управлять внешними электроприборами.

Для создания полнофункциональной системы охраны и управления «ССБ-6» могут быть подключены: источник бесперебойного питания, различные охранные, пожарный и прочие датчики, сигнальные устройства (сирена и т.п.), а также устройства для поддержания температуры.

Устройство обеспечивает:

Функции контроля

- Контроль любых датчиков, контакты которых размыкаются при срабатывании (пять независимых каналов);

- контроль питания самой GSM-сигнализации «ССБ-6», оповещение при пропадании и восстановлении основного источника питания;

- дистанционный контроль температуры от -40 до +120 градусов;

Функции управления

- Автоматическое включение внешних устройств в случае тревоги, а также дистанционное управление исполнительными реле в ручном режиме, при помощи команд с телефона;

- поддержание постоянной температуры, с возможностью дистанционного изменения установок.

Обеспечение безопасности эксплуатации

- Защита дистанционного управления кодом идентификации (паролем).

Преимущества:

- Гибкие настройки параметров контроля и управления;

- работа в современных сетях сотовой связи (3/4G);

- работа в широком диапазоне температур;

- голосовые оповещения по избранным событиям, таким как срабатывание сигнализации, понижение температуры и т.д.

- возможность самостоятельного обновления программной части до последней версии.

- Комплектность

| Терминал | 1 шт. |
| --- | --- |
| Внешняя антенна, 5дБ | 1 шт. |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Выносной датчик температуры (1,5 метра) | 5 шт. |

Таблица 1 – Комплект поставки прибора

- Технические характеристики

| Напряжение питания | ~ 230 ± 10% |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур | - 200 - + 500 С |
| Время работы от резервного источника питания емкостью 4,5 А/ч 12В | не менее 10 ч. |
| Количество независимых линий охраны | 5 |
| Количество независимых линий управления | 5 |
| Время срабатывания датчиков охраны | не более 2 сек |
| Максимальная длина линии охраны | 50 м |
| Габаритные размеры терминала | 160 х 90 х 58 мм |
| Максимальная измеряемая температура | 1200 С |
| Минимальная измеряемая температура | -400 С |
| Максимальная длина датчика температуры | 20 метров |

Таблица 2 – Основные технические характеристики прибора

- Установка и настройка системы

1. Приобретите для системы SIM-карту формата nano-SIM у Вашего GSM оператора с тарифом без абонентской платы (см. Рекомендации по выбору SIM-карты).

2. Установите SIM-карту в любой GSM-телефон и активируйте ее в случае необходимости, согласно инструкциям оператора. Убедитесь в положительном балансе вашего счета.

3. Установите SIM-карту в держатель GSM-сигнализации. Включите устройство «ССБ-6» и подождите 2 минуты.

4. Все дальнейшие настройки выполняются при помощи СМС-сообщений:

4.1.  Установка Мастер-номера. Номер мастера является приоритетным для всей системы. Все уведомления в первую очередь будут отправлены именно на этот номер, и только в случае неудачи система начнет информировать дополнительные номера. Кроме того, для Мастер-номера не требуется вводить пароль для доступа или настройки системы.

Для установки Мастер номера отправьте на номер телефона ССБ-6 следующее СМС-сообщение:

MASTER:< номер телефона мастера >*< пароль >

Примечание: по умолчанию пароль системы 1234. Все телефонные номера необходимо указывать в международном формате (начиная с +7)

Пример команды: MASTER:+79999999999*1234

4.2. Настройка пароля. Для контроля доступа к системе ССБ-6 используется 4-значный пароль, который защищает систему от постороннего вмешательства. Данный пароль необходимо вводить при звонке или отправке СМС сообщения с любого номера телефона, кроме Мастер-номера.

Примечание: по умолчанию пароль системы 1234. Для обеспечения безопасности рекомендуется изменить пароль.

Для изменения пароля отправьте на номер телефона ССБ-6 следующее СМС-сообщение:

PAROL:<текущий пароль>*<новый пароль>

Пример команды: PAROL:1234*5678

4.3. Настройки дополнительных номеров. В случае, если ССБ-6 не смог дозвониться до мастера и оповестить о произошедшем событии, то система начнет обзванивать дополнительные номера в порядке убывания их приоритета, т.е. сначала номер NUM1, затем NUM2 и так далее до NUM5. Оповещения на дополнительные номера осуществляются только в виде голосовых звонков.

Для добавления дополнительного номера отправьте на номер телефона ССБ-6 следующее СМС-сообщение:

NUM:1*<дополнительный номер 1>

NUM:2*<дополнительный номер 2>

Пример команды: NUM:1*+79999999999

Примечание: установка дополнительных номеров возможна только с номера мастера.

4.4. Настройка каналов. Система ССБ-6 имеет пять независимых каналов, которые могут работать в режиме терморегулятора, ручного управления или находиться в отключенном состоянии.

Для настройки канала отправьте на номер телефона ССБ-6 следующее СМС-сообщение:

Для Мастер-номера Ch:1*1*20*35*4*0 		       Для других номеров Ch:1*1*20*35*4*0*1234

Примечание: в случае отправки сообщения с Мастер-номера пароль не требуется.

Настройки по умолчанию для всех каналов:Ch:(1-5)*1*0*25*2*0

| Параметр | :1 | *1 | *20 | *35 | *4 | *0 | *1234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные значения | от 1 до 5 | от 0 до 3 | от 0 до 250 | от -40 до +125 | от 2 до 30 | 0 или 1 | 0,1, … 9 |
| Описание параметра | Номер настраиваемого канала | Режим работы канала | Время работы сирены (сек) | Температура поддержания (°С) | Гистерезис (°С) | Состояние реле в ручном режиме | Пароль (четыре цифры) |

Таблица 3 – описание параметров сообщения

Режимы работы канала: каждый из 5 каналов способен работать в 4 режимах: находиться в отключенном состоянии, режиме охраны, терморегулятора или ручного управления. Каждый из режимов выполняет свою функцию, и не может одновременно работать в нескольких из них.

Канал отключен: значение параметра «0». Реле канала разомкнуто, терморегулирование по соответствующему датчику температуры не производится, все настройки канала сохранены в энергонезависимой памяти.

Режим терморегулятора: значение параметра «1». В данном режиме канал работает на поддержание заданной температуры с установленным гистерезисом. В случае неисправности датчика температуры реле выключится, и будет произведен голосовой звонок с сообщением о неисправности датчика.

Ручной режим: значение параметра «2». Данный режим позволяет вручную изменять состояние исполнительного реле, путём установки значения соответствующего параметра, где «0» соответствует выключенному состоянию, «1» – включенному.

Режим охраны: значение параметра «3». Специальный режим, предназначенный для подключения внешних сигнальных устройств, информирующих о срабатывании сигнализации. Такими устройствами могут выступать звуковые сирены, осветительные приборы и прочие устройства. После срабатывания любого из каналов сигнализации начинается отсчет двухминутного интервала времени, в течение которого можно позвонить на номер ССБ-6 и отключить режим охраны. Если этого не сделано, то по истечению двух минут данный канал замкнётся на время, установленное в соответствующем пункте настроек.

Примечание: если новые настройки были корректны, то система ответит подтверждающим сообщением с перечислением новых параметров.

Например, «Канал 1: режим терморегулятор, сирена 250, темп. 35, гист. 3, РР 1»

4.5. Настройка оповещений. Данные настройки включают или отключают оповещения системы по тем или иным событиям, настраивают время до перехода системы в режим охраны и устанавливают способ оповещения о произошедших событиях.

Для настройки режимов оповещения отправьте на номер телефона ССБ-6 следующее СМС-сообщение:

Для Мастер-номера SEQ:1*0*100*1*1		       Для других номеров SEQ:1*0*100*1*1*1234

Настройки по умолчанию: SEQ:0*1*30*1*0

| Параметр | :1 | *0 | *100 | *1 | *1 | *1234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные значения | 0 или 1 | 0 или 1 | от 0 до 120 | от 0 до 2 | 0 или 1 | 0,1, … 9 |
| Описание параметра | Оповещения по температуре | Оповещения по срабатыванию каналов | Время До включения режима охраны (сек) | Режим оповещения сигнализации | Оповещение об исчезновении основного питания | Пароль (четыре цифры) |

Таблица 4 – описание параметров сообщения

Приведенные выше параметры отвечают за настройку следующих функций:

Оповещения по температуре: данный параметр включает или отключает оповещения системы в тех случаях, когда включен режим терморегуляции, и температура по одному из датчиков отклоняется от установленной температуры поддержания на величину, больше гистерезиса. Для включения оповещений необходимо установить данный параметр равный «1», для отключения – «0».

Примечание: данный параметр не влияет на оповещения о неисправности датчиков температуры.

Оповещения по срабатыванию каналов: этот параметр включает или отключает оповещения системы в тех случаях, когда включен режим сигнализации, и произошло срабатывание по одному из датчиков. Для включения оповещений необходимо установить данный параметр равный «1», для отключения – «0».

Примечание: этот параметр не влияет на включение реле канала, установленного в режим охраны. Данная возможность может пригодиться там, где в случае срабатывания канала требуется только звуковое оповещение.

Время до включения режима охраны: данная установка настраивает время, которое проходит с момента постановки системы в режим охраны при помощи кнопки на лицевой панели прибора. После нажатия кнопки, синие светодиоды моргнут бегущей строкой три раза, сигнализируя о начале отсчета времени до включения режима охраны. Эта возможность позволяет покинуть помещение после включения сигнализации. Время параметра указывает задержку в секундах.

Режим оповещения сигнализации: данная настройка устанавливает способ оповещения в случае срабатывания каналов сигнализации. Возможны следующие варианты настроек:

0 – оповещение производится при помощи СМС сообщения;

1 – оповещение производится при помощи голосового звонка;

2 – оповещение происходит при помощи СМС сообщения и голосового звонка.

Примечание: отправка СМС сообщения производится только на Мастер-номер, в то время как голосовые звонки, в случае неудачной попытки звонка мастеру, будут осуществляться по дополнительным номерам.

Оповещение об исчезновении основного питания: данный параметр включает или отключает оповещения о пропаже или появлении основного питания. Для включения оповещений необходимо установить параметр равный «1», для отключения – «0».

Примечание: функция имеет смысл только при наличии резервного источника питания (аккумулятора).

Пароль: в случае отправки сообщения с номера, не установленного как номер мастера, для подтверждения доступа требуется ввести пароль.

Примечание: в случае отправки сообщения с Мастер-номера пароль не требуется.

ВНИМАНИЕ: после получения СМС-сообщения с настройками, система проверяет их корректность, а также правильность введенного пароля, в случае, если сообщение пришло не с Мастер-номера. После этого, если настройки введены в допустимых диапазонах, они записываются в энергонезависимую память устройства, а на номер, с которого было прислано сообщение отправляется подтверждение. В противном случае, система отправит сообщение о некорректности введенных настроек.

Пример: в случае корректности настроек система ответит сообщением «Приняты новые настройки», в противном случае «Введены некорректные настройки».

4.6 Сброс настроек. Для полного сброса всех настроек до заводского состояния используется следующая СМС-команда:

FULLRESET*<текущий пароль>

Пример команды: FULLRESET *1234

Примечание: после выполнения команды, на номер телефона, с которого она была отправлена, придёт СМС сообщение с подтверждением сброса. В случае, если был введен неверный пароль, придёт соответствующее сообщение.

- Рекомендации по выбору SIM-карты

Для управления устройством требуется SIM-карта оператора сотовой связи, транслирующего сигнал сети в одном из следующих диапазонах: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM 900/1800МГц. Тариф на SIM-карте должен поддерживать отправку СМС-сообщений. Из экономических соображений имеет смысл выбирать тариф без абонентской. Также необходимо обратить внимание на наличие бесплатных, или стоимость входящих/исходящих СМС. Уточните у продавца процедуру оплаты счетов. Для удобства рекомендуется объединить лицевые счета GSM-сигнализации «ССБ-6» и сотового телефона, на который приходят звонки и сообщения.

- Режимы работы

6.1   Включение и выключение режима «Охрана»

Постановка на охрану:

Постановка на охрану с телефона: покиньте помещение или объект, закрыв все двери, и позвоните с телефона на «ССБ-6». Система снимет трубку. В случае звонка с Мастер-номера, доступ к системе будет доступен без введения пароля. В случае, если звонок совершается с другого номера, для доступа система попросит ввести пароль. После этого введите пароль, установленный пользователем ранее (например, 1234*, с полусекундными паузами между нажатиями кнопок). Принятие пароля также сопровождается голосовым сообщением «Пароль принят». Для включения режима охраны следует набрать «91*». Устройство немедленно перейдет в режим охраны (независимо от того, стоит ли задержка постановки на охрану). Включение подтверждается голосовым сообщением «Режим охраны - включено».

Примечание: здесь и далее – после введения любой команды символ «*» служит для обозначения конца вводимой команды.

Проверка состояния каналов: для проверки возможного обрыва или размыания какого либо канала охраны, необходимо однократно нажать на кнопку «Режим» на терминале. После этого система проверит текущее состояние каналов, и на пять секунд включит индикаторы тех из них, которые замкнуты, и будут активны после постановки системы в режим охраны.

Постановка на охрану кнопкой «Режим» на терминале: нажмите и удерживайте кнопку «Режим», пока система не начнёт моргать светодиодами режима охраны. С этого момента система перейдет в режим ожидания включения охраны. Длительность этой задержки устанавливается в настройках оповещения и безопасности. Время задержки дается для того, чтобы пользователь мог покинуть помещение до включения режима охраны. После отсчета времени задержки сигнализация перейдет в режим охраны, что индицируется свечением соответствующих индикаторов.

Примечание: Если какие-либо из датчиков к моменту включения режима охраны всё ещё находятся в разомкнутом состоянии, программа будет их игнорировать. Светодиоды этих каналов в данном случае загораться не будут. При повторном нажатии на кнопку «Режим», система выполнит перезапуск режима охраны. Это полезно в случае, когда требуется перезапустить какой-либо канал после срабатывания.

Снятие с охраны:

Выключение режима охраны с телефона: позвоните с телефона на охранный терминал. Если это требуется - ведите пароль. После входа в систему наберите «90*», снятие терминала с охраны подтверждается голосовым сообщением «Режим охраны - выключено».

Примечание: снятие с режима охраны рекомендуется производить до момента, когда будет произведено размыкание датчика (например, перед входом в охраняемое помещение).

ВНИМНИЕ: снятие сигнализации с режима охраны возможно только при помощи телефонного вызова.

6.3    Индикация работы

Состояние исполнительных реле и датчиков охраны индицируется соответствующими светодиодами.

Светодиоды «Реле 1-5» - отображают включенное или выключенное состояние соответствующих реле.

Светодиоды «Канал 1-5» - учитывается ли данный канал во время работы режима охраны.

Светодиод «Сеть» - индицирует наличие питающего напряжения (сеть ~230В).

Состояние светодиода, расположенного на плате рядом с антенным разъемом, показывает наличие связи с GSM оператором. Если светодиод постоянно горит – связь не установлена, или в данный момент производится голосовой вызов; когда светодиод мигает – связь установлена, и система готова к работе.

6.4    Работа в режиме охраны.

При включении режима охраны с помощью кнопки «Режим» на лицевой панели прибора, светодиоды по очереди моргнут 3 раза, после чего система начнет отсчет времени до момента включения режима охраны.

После перехода системы в режим охраны, светодиоды, индицирующие состояние датчиков охраны, включатся для тех каналов, которые были замкнуты на момент включения режима.

При размыкании датчика соответствующий светодиод гаснет. Система переходит в режим информирования о происшествии, при этом оставшиеся каналы продолжают работать в режиме охраны.

ВНИМАНИЕ: после постановки сигнализации в режим охраны, единственный способ его отключить, это команда отключения режима через телефонный звонок!

6.5   Команды управления терминалом «ССБ-6»

| Назначение | Команда |
| --- | --- |
| Ввести пароль (Пример: пароль 1234) | 1234* |
| Включить режим «Охрана» | 91* |
| Выключить режим «Охрана» | 90* |
| Включить режим терморегулятора | 81* |
| Выключить режим терморегулятора | 80* |
| Состояние системы | 0* |
| Состояния канала №1 | 1* |
| Состояния канала №2 | 2* |
| Состояния канала №3 | 3* |
| Состояния канала №4 | 4* |
| Состояния канала №5 | 5* |
| Настройка температуры канала (Пример: 1 канал 25 градусов) | 1#25* |

Таблица 5 –Команды управления системы

6.7.  Функция терморегулятора

В режиме терморегулятора для системы доступны следующие функции:

- Поддержание заданной температуры по каждому из 5 активных каналов с заданным гистерезисом;

- Настройка температуры поддержания для каждого из каналов;

- Оповещение по отклонению от установленной температуры поддержания на величину гистерезиса.

Управление режимом терморегуляции осуществляется при помощи телефонных звонков.

Включения режима терморегулятора: позвоните с телефона на «ССБ-6». Если это требуется - ведите пароль. После входа в систему наберите «81*», включение режима терморегулятора подтвердится голосовым сообщением «Терморегулятор - включено».

Если ни один из каналов не настроен в режим терморегуляции, то при попытке включить режим пользователь услышит сообщение «Режим терморегулятор - ошибка».

ВНИМАНИЕ: при неисправности датчика температуры система совершит звонок с предупреждением о неисправности датчика. При этом неисправный канал отключится, а реле перейдет в разомкнутое состояние.

При включении режима каналы работают независимо друг от друга, согласно настройкам, содержащимся в памяти устройства, а именно: температура поддержания и гистерезис.

Для быстрого изменения температуры поддержания можно воспользоваться упрощенным режимом. Для этого выполните телефонный звонок системе, и после подтверждения доступа в тональном режиме введите следующую последовательность: Х#У*, где Х – номер канала; У – новая температура поддержания. При корректных настройках система проговорит новые настройки, а в случае некорректного ввода оповестит пользователя сообщением об ошибке.

Для ввода отрицательного значения установки, необходимо ввести её в трёхзначном формате, начиная с цифры «9», например: 1#925* - значение установки равно «-25» градусов; 1#905* - значение установки равно «-5» градусов.

Выключения режима терморегулятора: позвоните с телефона на «ССБ-6». Если это требуется - ведите пароль. После входа в систему наберите «80*», включение режима терморегулятора подтвердится голосовым сообщением «Терморегулятор - отключен».

ВНИМНИЕ: Максимальная нагрузка исполнительных реле 5А (~230В ± 10%). При подключении внешних устройств соответствующие цепи необходимо защищать предохранителями, рассчитанными на ток не более 5А.

- Указания по монтажу и подключению системы

Укрепите в необходимом месте стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Установите на нее терминал в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 -  Установка терминала на DIN-рейку

Наденьте на рейку верхнюю часть корпуса. Нажав на нижнюю его часть, плотно установите прибор на рейку. Оттянув защёлку, прижмите нижний край прибора к рейке. Установка завершена.

Установите желаемое количество датчиков сигнализации и датчиков температуры в необходимых местах и подведите их провода к месту расположения терминала. Имейте в виду, что при необходимости подключить несколько датчиков к одному каналу, их следует соединять последовательно.

Примечание: система работает только с датчиками с нормально замкнутыми контактами (контакты размыкаются при срабатывании датчика).

Присоедините к клеммникам провода датчиков, внешних исполнительных устройств, внешнего источника питания 12В и сети 220В.

Примечание: Затягивая винты клеммников, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Все присоединения следует производить в соответствии с рисунком 2. Провода сети 230В целесообразно подключать в последнюю очередь.

## Рисунок 2 - Схема расположения контактов на клеммных колодкахприбора

ВНИМНИЕ: В данной версии устройства USB разъем не используется. Пожалуйста, не подключайте к нему никакие устройства.

## Ограничения ответственности

Производитель данного устройства несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его подключения, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала. Также производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц и сопряженных с ним устройств. Вся ответственность возлагается на пользователя устройства.

9.  Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует бесплатный ремонт или замену неисправного терминала в течение одного года со дня продажи.

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, изменениями схемы, потерей внешнего вида, нарушениями пломбы и контрольной ленты и вышедшие из строя по вине потребителя.

Гарантия на прочие приборы (датчики и пр.), входящие в комплект поставки, определяется паспортами этих приборов и не устанавливается настоящим паспортом.

Гарантийный ремонт производится, как правило, в течение 7 рабочих дней после личного обращения покупателя в организацию-производитель.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи       "            " …………………………………………  г.

М.П.

ООО "Первый электронный завод"

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118а, лит.Б

Тел. (812) 363-14-43, 980-82-08, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru